Universität Würzburg

Uniklinik Würzburg

Bearbeitungsstand:  Bruker Smartbeam-II, < 1.5 W, < 500 µJ, Klasse 4

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: OC, EG, 00.005 / Spektr. Untersuchungen

| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| --- |
|  | Bei Lasern der Klassen 1M und 2M sind in Verbindung mit optischen Instrumenten Schäden des Auges möglich! Laser der Klassen 3R, 3B und 4 schädigen Augen und Haut! Durch das Einwirken des Strahls auf gewisse Materialien können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt, Explosionen ausgelöst und Brände entfacht werden. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Der Laser schießt nur bei aktiver Messung. Diese können jedoch bis zu einem Tag dauern Der Laser ist bei normgerechten Betrieb eingehaust und entspricht somit Klasse 1. Die Haube kann lediglich mit Hilfe eines Schlüssels angehoben werden. In diesem Fall entspricht der Laser Klasse 4. Die beiden Schlüssel befinden sich bei Dr. Vladimir Stepanenko (Laserschutzbeauftrager Institut für Organische Chemie) und Alexander Schmiedel (Laserschutzbeauftrager AK Prof. Dr. C Lambert). Selbst bei Belüftung des MALDI-Massenspektromoteres kann der Laser schießen. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten ist der Laser daher vorher zwingend stromlos zu schalten (Netzstecker ziehen). Das Bedienpersonal muss im Umgang mit dem Laser unterwiesen sein! |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |
|  | Bei Störungen sofort den Laser abschalten Der Laserschutzbeauftragte und der Bereichsverantwortliche sind umgehend zu informieren. Arbeiten an spannungsführenden Anlagen oder Teilen dürfen nur von ausgebildeten Elektrofachkräften bzw. Servicetechnikern durchgeführt werden! Arbeiten an nicht spannungsführenden Anlagen oder Teilen dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden! Brandfall: Ruhe bewahren! Feuerwehr über 112 rufen Mitarbeiter warnen! Bereichsverantwortlichen informieren, ggf. Feueralarm auslösen! Brand mit Pulver-, CO2- oder Schaumlöscher bekämpfen! Auf Selbstschutz achten! |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |
|  | Rettungsdienst:112 Ersthelfer: Laser abschalten, Verletzte Person betreuen! Bereichsverantwortlichen informieren! Bei Verletzungen des Auges den Verunfallten sofort einem Augenarzt vorstellen. |
| Wartung, Pflege und Entsorgung |
|  | Bei gekapselten Lasern, z. B. Lasermikroskopen, entsteht nur im Wartungsfall eine Gefährdung. Zutrittskontrolle und Warneinrichtung aktivieren! Wartungsarbeiten dürfen nur von geeigneten Personen durchgeführt werden! Die Wartungsunterlagen des Herstellers sind zu beachten! |

…………………………                                                           ………………………………………..

Datum                                                                                     Unterschrift Verantwortlicher

# Text boxes

Stabsstelle  Arbeitssicherheit, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

für Laser